## Slide 1: Wireless Security
 |  | Authentication | Encryption | Integrity | Standard
WEP |  | Pre-Shared Key (PSK) | 24-bit I.V. + 40-bit key RC-4 cipher | CRC32 | 802.11
WPS |  | Push-button | 24-bit I.V. + 40-bit key RC-4 cipher | CRC32 | 802.11
 |  | PIN |  |  | 
WPA | Personal | PSK | 48-bit I.V + PSK =128-bit key RC-4 | TKIP (MIC) | 802.11i
 | Enterprise | 802.1X |  |  | 
WPA2 | Personal | PSK | 48-bit I.V. + PSK = 128-bit key AES-CCMP | CBC-MAC | 802.11i
 | Enterprise | 802.1X |  |  |